План мероприятий по энергосбережению и  повышению энергетической эффективности

дома № 1 «А» ул. Фрунзе пос. Иванищи

| № п/п | Наименование мероприятий | Расходы | Объем ожидаемого снижения используемых энергетических ресурсов | Срок окупаемости мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дом № 1а ул.Фрунзе |
| Повышение теплового сопротивления ограждающих конструкций: |
| 1 | устранение мостиков холода в стенах и в примыканиях оконных рам | 25.00 т.р. | 2% | 1 год. |
| 2 | устранение дефектов сопряжения строительных конструкций | 10.00 т.р. | 1% | 1 год. |
| Повышение энергоэффективности системы отопления |
| 1 | замена чугунных радиаторов на более эффективные алюминиевые или биметаллические | 400.00 т.р. | 4% | 5 лет. |
| 2 | установка термостатов и регуляторов температуры на радиаторы | 20.00 т.р. | 3% | 1 год. |
| 3 | установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления. | 35.00 т.р. | 1-3% | 1,5 год. |
| 4 | использование неметаллических трубопроводов | 80.00 т.р. | 1% | 2 год. |
| 5 | теплоизоляция труб в подвальном помещении дома | 5.00 т.р. | 1% | 1 год. |
| Экономия воды ( холодной) |
| 1 | Установка общедомовых счетчиков холодной воды | 15.00 т.р. | 2% | 1 год. |
| 2 | Установка квартирных счетчиков расхода воды | 25.00 т.р. | 5% | 1 год. |
| Экономия электрической энергии |
| 1 | Замена ламп накаливания и люминесцентных ламп в подъездах и тамбурах на энергосберегающие диодные светильники | 5.00 т.р. | 2% | 1 год. |
| 2 | Замена применяемых люминесцентных уличных светильников на светодиодные светильники | 5.00 т.р. | 2% | 1 год. |

План мероприятий по энергосбережению и  повышению энергетической эффективности

дома № 1 «А» ул. Южная пос. Иванищи

| № п/п | Наименование мероприятий | Расходы | Объем ожидаемого снижения используемых энергетических ресурсов | Срок окупаемости мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дом № 1а ул. Южная |
| Повышение теплового сопротивления ограждающих конструкций: |
| 1 | устранение мостиков холода в стенах и в примыканиях оконных рам | 50.00 т.р. | 2% | 3 год. |
| 2 | устранение дефектов сопряжения строительных конструкций | 15.00 т.р. | 1% | 1 год. |
| Повышение энергоэффективности системы отопления |
| 1 | замена чугунных радиаторов на более эффективные алюминиевые или биметаллические | 300.00 т.р. | 4% | 5 лет. |
| 2 | установка термостатов и регуляторов температуры на радиаторы | 15.00 т.р. | 3% | 1 год. |
| 3 | установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления. | 25.00 т.р. | 1-3% | 1,5 год. |
| 4 | использование неметаллических трубопроводов | 60.00 т.р. | 1% | 2 год. |
| 5 | теплоизоляция труб в подвальном помещении дома | 10.00 т.р. | 1% | 1 год. |
| Экономия воды ( холодной) |
| 1 | Установка общедомовых счетчиков холодной воды | 15.00 т.р. | 2% | 1 год. |
| 2 | Установка квартирных счетчиков расхода воды | 18.00 т.р. | 5% | 1 год. |
| Экономия электрической энергии |
| 1 | Замена ламп накаливания и люминесцентных ламп в подъездах и тамбурах на энергосберегающие диодные светильники | 4.00 т.р. | 2% | 1 год. |
| 2 | Замена применяемых люминесцентных уличных светильников на светодиодные светильники | 4.00 т.р. | 2% | 1 год. |

План мероприятий по энергосбережению и  повышению энергетической эффективности

дома № 2 ул. Южная пос. Иванищи

| № п/п | Наименование мероприятий | Расходы | Объем ожидаемого снижения используемых энергетических ресурсов | Срок окупаемости мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дом № 2 ул.Южная |
| Повышение теплового сопротивления ограждающих конструкций: |
| 1 | устранение мостиков холода в стенах и в примыканиях оконных рам | 20.00 т.р. | 2% | 3 год. |
| 2 | устранение дефектов сопряжения строительных конструкций | 10.00 т.р. | 1% | 1 год. |
| Повышение энергоэффективности системы отопления |
| 1 | замена чугунных радиаторов на более эффективные алюминиевые или биметаллические | 200.00 т.р. | 4% | 5 лет. |
| 2 | установка термостатов и регуляторов температуры на радиаторы | 10.00 т.р. | 3% | 1 год. |
| 3 | установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления. | 20.00 т.р. | 1-3% | 1,5 год. |
| 4 | использование неметаллических трубопроводов | 50.00 т.р. | 1% | 2 год. |
| Экономия воды ( холодной) |
| 1 | Установка общедомовых счетчиков холодной воды | 15.00 т.р. | 2% | 1 год. |
| 2 | Установка квартирных счетчиков расхода воды | 10.00 т.р. | 5% | 1 год. |
| Экономия электрической энергии |
| 1 | Замена ламп накаливания и люминесцентных ламп в подъездах и тамбурах на энергосберегающие диодные светильники | 2.00 т.р. | 2% | 1 год. |
| 2 | Замена применяемых люминесцентных уличных светильников на светодиодные светильники | 2.00 т.р. | 2% | 1 год. |

План мероприятий по энергосбережению и  повышению энергетической эффективности

дома № 4 ул. Южная пос. Иванищи

| № п/п | Наименование мероприятий | Расходы | Объем ожидаемого снижения используемых энергетических ресурсов | Срок окупаемости мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дом № 4 ул.Южная |
| Повышение теплового сопротивления ограждающих конструкций: |
| 1 | устранение мостиков холода в стенах и в примыканиях оконных рам | 20.00 т.р. | 2% | 3 год. |
| 2 | устранение дефектов сопряжения строительных конструкций | 10.00 т.р. | 1% | 1 год. |
| Повышение энергоэффективности системы отопления |
| 1 | замена чугунных радиаторов на более эффективные алюминиевые или биметаллические | 200.00 т.р. | 4% | 5 лет. |
| 2 | установка термостатов и регуляторов температуры на радиаторы | 10.00 т.р. | 3% | 1 год. |
| 3 | установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления. | 20.00 т.р. | 1-3% | 1,5 год. |
| 4 | использование неметаллических трубопроводов | 50.00 т.р. | 1% | 2 год. |
| Экономия воды ( холодной) |
| 1 | Установка общедомовых счетчиков холодной воды | 15.00 т.р. | 2% | 1 год. |
| 2 | Установка квартирных счетчиков расхода воды | 10.00 т.р. | 5% | 1 год. |
| Экономия электрической энергии |
| 1 | Замена ламп накаливания и люминесцентных ламп в подъездах и тамбурах на энергосберегающие диодные светильники | 2.00 т.р. | 2% | 1 год. |
| 2 | Замена применяемых люминесцентных уличных светильников на светодиодные светильники | 2.00 т.р. | 2% | 1 год. |

План мероприятий по энергосбережению и  повышению энергетической эффективности

дома № 6 ул. Южная пос. Иванищи

| № п/п | Наименование мероприятий | Расходы | Объем ожидаемого снижения используемых энергетических ресурсов | Срок окупаемости мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дом № 6 ул.Южная |
| Повышение теплового сопротивления ограждающих конструкций: |
| 1 | устранение мостиков холода в стенах и в примыканиях оконных рам | 50.00 т.р. | 2% | 3 год. |
| 2 | устранение дефектов сопряжения строительных конструкций | 30.00 т.р. | 1% | 1 год. |
| Повышение энергоэффективности системы отопления |
| 1 | замена чугунных радиаторов на более эффективные алюминиевые или биметаллические | 300.00 т.р. | 4% | 5 лет. |
| 2 | установка термостатов и регуляторов температуры на радиаторы | 20.00 т.р. | 3% | 1 год. |
| 3 | установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления. | 40.00 т.р. | 1-3% | 1,5 год. |
| 4 | использование неметаллических трубопроводов | 60.00 т.р. | 1% | 2 год. |
| Экономия воды ( холодной) |
| 1 | Установка общедомовых счетчиков холодной воды | 15.00 т.р. | 2% | 1 год. |
| 2 | Установка квартирных счетчиков расхода воды | 20.00 т.р. | 5% | 1 год. |
| Экономия электрической энергии |
| 1 | Замена ламп накаливания и люминесцентных ламп в подъездах и тамбурах на энергосберегающие диодные светильники | 4.00 т.р. | 2% | 1 год. |
| 2 | Замена применяемых люминесцентных уличных светильников на светодиодные светильники | 4.00 т.р. | 2% | 1 год. |

План мероприятий по энергосбережению и  повышению энергетической эффективности

дома № 6 «А» ул. Южная пос. Иванищи

| № п/п | Наименование мероприятий | Расходы | Объем ожидаемого снижения используемых энергетических ресурсов | Срок окупаемости мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дом № 1а ул. Южная |
| Повышение теплового сопротивления ограждающих конструкций: |
| 1 | устранение мостиков холода в стенах и в примыканиях оконных рам | 50.00 т.р. | 2% | 3 год. |
| 2 | устранение дефектов сопряжения строительных конструкций | 25.00 т.р. | 1% | 1 год. |
| Повышение энергоэффективности системы отопления |
| 1 | замена чугунных радиаторов на более эффективные алюминиевые или биметаллические | 400.00 т.р. | 4% | 5 лет. |
| 2 | установка термостатов и регуляторов температуры на радиаторы | 35.00 т.р. | 3% | 1 год. |
| 3 | установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления. | 45.00 т.р. | 1-3% | 1,5 год. |
| 4 | использование неметаллических трубопроводов | 70.00 т.р. | 1% | 2 год. |
| 5 | теплоизоляция труб в подъездах дома | 20.00 т.р. | 1% | 1 год. |
| Экономия воды ( холодной) |
| 1 | Установка общедомовых счетчиков холодной воды | 15.00 т.р. | 2% | 1 год. |
| 2 | Установка квартирных счетчиков расхода воды | 30.00 т.р. | 5% | 1 год. |
| Экономия электрической энергии |
| 1 | Замена ламп накаливания и люминесцентных ламп в подъездах и тамбурах на энергосберегающие диодные светильники | 6.00 т.р. | 2% | 1 год. |
| 2 | Замена применяемых люминесцентных уличных светильников на светодиодные светильники | 6.00 т.р. | 2% | 1 год. |

План мероприятий по энергосбережению и  повышению энергетической эффективности

дома № 7 «А» ул. Южная пос. Иванищи

| № п/п | Наименование мероприятий | Расходы | Объем ожидаемого снижения используемых энергетических ресурсов | Срок окупаемости мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дом № 7а ул. Южная |
| Повышение теплового сопротивления ограждающих конструкций: |
| 1 | устранение мостиков холода в стенах и в примыканиях оконных рам | 50.00 т.р. | 2% | 3 год. |
| 2 | устранение дефектов сопряжения строительных конструкций | 25.00 т.р. | 1% | 1 год. |
| Повышение энергоэффективности системы отопления |
| 1 | замена чугунных радиаторов на более эффективные алюминиевые или биметаллические | 400.00 т.р. | 4% | 5 лет. |
| 2 | установка термостатов и регуляторов температуры на радиаторы | 35.00 т.р. | 3% | 1 год. |
| 3 | установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления. | 45.00 т.р. | 1-3% | 1,5 год. |
| 4 | использование неметаллических трубопроводов | 70.00 т.р. | 1% | 2 год. |
| 5 | теплоизоляция труб в подъездах дома | 20.00 т.р. | 1% | 1 год. |
| Экономия воды ( холодной) |
| 1 | Установка общедомовых счетчиков холодной воды | 15.00 т.р. | 2% | 1 год. |
| 2 | Установка квартирных счетчиков расхода воды | 30.00 т.р. | 5% | 1 год. |
| Экономия электрической энергии |
| 1 | Замена ламп накаливания и люминесцентных ламп в подъездах и тамбурах на энергосберегающие диодные светильники | 6.00 т.р. | 2% | 1 год. |
| 2 | Замена применяемых люминесцентных уличных светильников на светодиодные светильники | 6.00 т.р. | 2% | 1 год. |

План мероприятий по энергосбережению и  повышению энергетической эффективности

дома № 7 «Б» ул. Южная пос. Иванищи

| № п/п | Наименование мероприятий | Расходы | Объем ожидаемого снижения используемых энергетических ресурсов | Срок окупаемости мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дом № 7б ул. Южная |
| Повышение энергоэффективности системы отопления |
| 1 | замена чугунных радиаторов на более эффективные алюминиевые или биметаллические | 300.00 т.р. | 4% | 5 лет. |
| 2 | установка термостатов и регуляторов температуры на радиаторы | 30.00 т.р. | 3% | 1 год. |
| 3 | установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления. | 40.00 т.р. | 1-3% | 1,5 год. |
| 4 | использование неметаллических трубопроводов | 60.00 т.р. | 1% | 2 год. |
| 5 | теплоизоляция труб в подъездах дома | 20.00 т.р. | 1% | 1 год. |
| Экономия воды ( холодной) |
| 1 | Установка общедомовых счетчиков холодной воды | 15.00 т.р. | 2% | 1 год. |
| 2 | Установка квартирных счетчиков расхода воды | 35.00 т.р. | 5% | 1 год. |
| Экономия электрической энергии |
| 1 | Замена ламп накаливания и люминесцентных ламп в подъездах и тамбурах на энергосберегающие диодные светильники | 4.00 т.р. | 2% | 1 год. |
| 2 | Замена применяемых люминесцентных уличных светильников на светодиодные светильники | 4.00 т.р. | 2% | 1 год. |